Группа № 21  Автотормоза

22 января 2022г.

Преподаватель Эсипов Ю.М.

Электронная почта:  esipov.ur@gmail.com

Телефон : 89536105824

Тема: Классификация приборов тормозного оборудования.

Исходя из полученных знаний, мы имеем возможность сделать классификацию тормозного оборудования разделив его по группам:

-Приборы для получения и хранения воздуха

-Приборы управления тормозами

-приборы торможения

-воздуховоды и арматура

-приборы контроля

Механическая рычажная передача.

( быть готовым к ответу, изучить тему классификация приборов по учебнику стр28)

Тема:  Тормозная рычажная передача электровоза.

( смотри ниже)

Тормозная рычажная передача

Рычажная тормозная система служит для реализации тормозных усилий, обеспечения безопасности движения и полной остановки электровоза.

Рычажная тормозная система выполнена на два передаточных отношения с учетом возможности применения чугунных или композиционных колодок. Передача усилий от тормозных цилиндров или от привода ручного тормоза к тормозным колодкам осуществляется рычажной тормозной системой с двусторонним нажатием колодок на каждое колесо.

Привод ручного тормоза состоит из колонки, установленной в машинном отделении электровоза, цепи, направляющих роликов, балансира и тяг, укрепленных под рамой кузова и соединенных с рычагами 13 тормозной системы.

На каждой тележке установлены два тормозных цилиндра диаметром 254 мм (10"), каждый из которых воздействует на четыре гребневые колодки. Тормозные цилиндры 14 со свободным штоком прикреплены четырьмя болтами М16 к специальному кронштейну, который приварен    на    шкворневом брусе рамы тележки.

Тормозные колодки 2 чеками 15 прикреплены к башмакам 3, которые соединены с подвесками 9, Подвески  непосредственно шарнирно закреплены к кронштейнам, приваренным на концевых брусьях рамы тележки, а подвески 9, соединенные валиком  с подвесками, шарнирно закреплены к кронштейнам, приваренным на боковинах рамы тележки. Верхними концами подвески 9 соединены с балансирами 185 планками 12. Через фигурные вырезы в нижней части подвесок 9 проходят поперечины 4, попарно связанные с правой и левой внешних сторон каждой колесной пары тягами 1. Балансиры внизу соединены тягами  постоянной длины. Нижние отверстия в балансирах предусмотрены для перестановки тяги  при оборудовании тормозной системы регуляторами выхода штока.

Отверстия Б и В предусмотрены для перестановки валиков при оборудовании тормозной системы композиционными колодками. Поперечины 4 и тяги, застрахованы от падения на путь при их обрыве тросами, закрепленными в верхней части на кронштейнах рамы тележки и тормозном цилиндре. Тросы  устанавливают с прогибом, чтобы их длина была на 15— 20 мм больше размера между опорными точками крепежа. Все соединения рычажной тормозной системы выполнены посредством цилиндрических валиков, поверхность которых закалена на глубину 2—4 мм до твердости 45—62 ИКС, и марганцовистых втулок, запрессованных в отверстия сопрягаемых деталей* Подвески 9 и 24, балансиры, поперечины  выполнены из стали 40 ГОСТ1577—70. Стержни тяг изготовлены из стали 30, а подвески  из стали 10 ГОСТ 1050—74.

Выход штока тормозных цилиндров и зазоры между бандажами и колодками регулируют изменением длины тяг 1 вращением винта. По мере износа бандажей перестанавливают валики в последующие отверстия тяги. Равенство зазоров между колодками по сторонам колеса достигается вращением регулировочного болта. Зазоры по концам каждой колодки и бандажом следует регулировать разворотом колодок на валиках  с помощью пружин  и упорных болтов 16. В окончательно отрегулированной тормозной системе винты тяг должны быть застопорены от поворотов контргайками, а балансир  верхним концом должен упираться в головку болта. При этом необходимо иметь в виду, что упорным болтом  следует пользоваться только лишь при замене чугунных колодок на композиционные.

При диаметре бандажей по кругу катания менее 1200 мм валики //, соединяющие планки с подвесками 9, переставляют на крайние отверстия планок.

Основой надежной и безопасной работы тормозной системы является правильная и своевременная ее регулировка, надзор за состоянием перед каждым выходом электровоза из депо, регулярная замена износившихся и поврежденных деталей.

Выполнить краткий конспект по возможности распечатать  плпкаты.

Преподаватель Эсипов Ю.М.